## Slide 1: UCSB—CZ门
查辰

## Slide 2: 主要内容
UCSB、Martinis 组发表论文中提及的CZ门的理论分析
其中部分CZ门的实验结果

## Slide 3: CZ门
构成CZ门的基本方式主要是将一个qubit的0,1能级与另一个qubit的1,2能级调成相同，通过11与02能级排斥，11额外积累相位。
调节方式可分为：
  绝热演化；
  非绝热演化；
比特耦合方式：
  临近耦合；
  腔耦合（虚激发）
  腔耦合（实激发）

## Slide 4: 绝热CZ门

## Slide 5: 绝热CZ门
通过调节频率改变的大小，以及改变的时间，可以构成CZ门

## Slide 6: 绝热CZ门
误差的主要来源在于：11态非绝热演化到02态，造成的泄露。
一般来说，尽可能减小，在11和02态相距最近时，频率改变的速度，可以增大保真度。
通过波形的优化，可以在固定时间下，增大CZ门保真度。

## Slide 7: 绝热CZ门相关文献

## Slide 8: 非绝热CZ门
非绝热CZ门这种方式需要快速将一个qubit的0,1能级与另一个qubit的1,2能级调成相同；
这样11和02能级间就会发生拉比震荡，完成半个周期后，11能级会额外积累相位π，构成CZ门

## Slide 9: 非绝热CZ门

## Slide 10: 非绝热CZ门
缺点：
要同时保证Rabi振荡完成半个周期，而且积累的相位为π，所以控制需要比较准确
当能级排列很复杂时（腔耦合），可能不会有在半个Rabi振荡下，积累π相位的情况，即没有非绝热CZ门

## Slide 11: 非绝热CZ门相关文献

## Slide 12: 耦合方式
上面两种构成CZ门的方式，可以用在临近耦合，腔耦合（虚激发），腔耦合（实激发）中。
其中临近耦合，腔耦合（虚激发）较简单，主要介绍腔耦合（实激发）.

## Slide 13: 临近耦合
两个空间上相邻的比特间进行耦合
优点：耦合强度相对较大，门的时间短，能级排列简单
缺点：只有相邻比特间才能做CZ门

## Slide 14: 腔耦合（虚激发）
空间上不相邻的比特通过腔来进行耦合
优点：耦合在同一个腔上任意两个比特都可以进行耦合
缺点：比特耦合强度相对较弱，CZ门时间较长；耦合腔也是一个退相干源；能级排列较复杂

## Slide 15: 腔耦合（虚激发）论文

## Slide 16: 腔耦合（实激发）
先将比特1与中心腔共振，将比特1状态转移到中心腔中，然后对腔和比特2施加CZ门完成计算，最后再将腔中的信息转移回比特1中。这样就完成了比特1,2间的CZ门
Martinis组在此基础上构造了量子冯诺依曼模型，在2010,2013年发了两篇论文，然后就没下文了。

## Slide 17: 量子冯诺依曼模型

## Slide 18: 腔耦合（实激发）
优点：
  耦合在同一个腔上任意两个比特都可以进行耦合；
  而且CZ门时间相对虚激发较短。
缺点：
  需要将腔实激发，腔的性质也将大大影响CZ门保真度；
  因为需要将比特1与腔调成共振，但是这一步保真度并不高

## Slide 19: 腔耦合（实激发）论文

## Slide 20: 实验结果
下面介绍找到的一些实验上CZ门的结果

## Slide 21: 绝热CZ门
临近耦合下，CZ门平均保真度为99.44%，主要影响因素为：decoherence（55%），而不是态的泄露。
腔耦合下，CZ门对ground state，Bell triplet，GHZ state的保真度分别为：99%、94%、88%(比特T1在1μs左右，T2在0.5 μs左右)

## Slide 22: 非绝热CZ门
两个Phase qubit临近耦合，T1在500ns左右，T2在200ns左右，CZ门时间51.8ns，通过QPT得到CZ门保真度为0.7
在量子冯诺依曼模型，不考虑噪音和退相干的模拟中，qubit与腔的CZ门保真度为99.99%，qubit与腔交换保真度99.99%，qubit间的CZ门保真度为99.94%。(非实验)