## Slide 1: 退相干对CZ门保真度的影响
查辰

## Slide 2: 目标
按照doi:10.1038/nature14270中UCSB的qubit参数，寻找45ns高保真度CZ门
在此基础上，探究相位退相干T2对CZ门保真度的影响

## Slide 3: 定义
定义主方程中代表relaxation的collapse算符为，其中，是测得的relaxation特征时间(10μs)，是温度(10mk)
定义主方程中代表dephasing的collapse算符为 ，其中，是纯粹的dephasing特征时间(=)

## Slide 4: 验证
设定演化时间为98ns，T2为98ns，T1 = 10μs，qubit自由演化为：(旋转坐标系下)
态矢向球心演化到半径1/e附近，说明之前的定义基本正确

## Slide 5: qubit门参数
Qubit频率：4.3G，5.18G
耦合强度：13.8M
非简谐性：-230M，-216M

## Slide 6: CZ门参数
寻找到的45nsCZ门参数为：
CZ门时长：45ns
能级移动：+0M，-661.13M
相位补偿(弧度)：-0.1531 ， -1.1556
保真度Ufidelity：99.79%
（这种CZ门对参数很敏感，时长波动0.1ns，幅度波动1M，还在可以忍受范围内）

## Slide 7: T2对CZ门0+保真度的影响
两个比特初态为0+态，T1都为20μs，两个比特的T2相同，改变T2大小，观察末态的保真度(每一次演化过程中T2是不变的)

## Slide 8: 不同T2对0+门保真度的影响
无退相干时，保真度为99.91%
对于初态0+，当T2为151ns附近时，保真度为93%
当T2为128ns附近时，保真度为92%
当T2为2μs(UCSB参数T2下限)，保真度为99.34%

## Slide 9: T2对CZ门1+保真度的影响
两个比特初态为1+态，T1都为20μs，两个比特的T2相同，改变T2大小，观察末态的保真度(每一次演化过程中T2是不变的)

## Slide 10: 不同T2对1+门保真度的影响
无退相干时，保真度为99.43%
对于初态1+，当T2为385ns附近时，保真度为93%
当T2为330ns附近时，保真度为92%
当T2为2μs(UCSB参数T2下限)，保真度为98.2%

## Slide 11: T2对CZ门++保真度的影响
两个比特初态为++态，T1都为20μs，两个比特的T2相同，改变T2大小，观察末态的保真度(每一次演化过程中T2是不变的)

## Slide 12: 不同T2对++门保真度的影响
无退相干时，保真度为99.67%
对于初态++，当T2为388ns附近时，保真度为93%
当T2为335ns附近时，保真度为92%
当T2为2μs(UCSB参数T2下限)，保真度为98.35%

## Slide 13: 讨论
这里只考虑了退相干导致的CZ门保真度变化，在实际测量系统中，控制错误也会导致CZ门保真度下降，所以实际系统中，92%和93%对应的T2会比仿真的高一些
第二个比特初态为+，—，+i，-i，结果几乎相等

## Slide 14: 讨论
1+态与++态结果相近，原因应该是：误差项主要来源于11态的相位误差与population误差
1+态几乎不受第一个比特的T2的影响，但是11态所占比例较大
++态受到两个比特T2的影响，但是11态所占比例较小
两种影响相互制约，最终1+和++态结果相近