## Slide 1: 十二比特
KC1240 171224 2/6
9400 Ω

## Slide 2
1.样品图
注：样品没有涂Varnish

## Slide 3
50K
4K
still
cold plate
MC
RI
RO
0dB
20dB
10dB
0dB
20dB
8G LPF
12-bit sample
C
C
0dB
1dB
1dB
0dB
HEMT
8G LPF
XY
0dB
20dB
10dB
0dB
10dB
Z
0dB
20dB
0dB
0dB
10dB
500M LPF
RLC 8G
T
DC
0dB
RC
0dB
0dB
80M LPF
8G LPF
RLC 8G
RI | A13
RO | E33
JPA DC | E21
JPA PUMP | E27
 | XY | Z | DC
Q1 | A1 | A14 | E16
Q2 | A2 | A15 | E15
Q3 | A3 | A16 | E5
Q4 | A4 | A17 | 
Q5 | A5 | A18 | 
Q6 | A6 | A19 | 
Q7 | A7 | A20 | 
Q8 | A8 | A21 | 
Q9 | A9 | A22 | 
Q10 | A10 | A23 | 
Q11 | A11 | A24 | 
Q12 | A12 | A25 | 
C
attenuator
filter
circulator
Bias Tee
T
RC filter
R=1.2kΩ
C=100nF
2.接线图
C
JPA

## Slide 4
4.读取腔S21

## Slide 5
3.参数一览表
Qubit | fread GHz | χ MHz | f01 GHz | f01-f02 MHz | T1 μs | T2* μs | Readout Visibility P(1->1 )-P(0->1)
Q1 | 6.5648 | 0.1? | 3.2338 | 287 | 30 | 1.5 | 0.511
Q2 | 6.6048 | 0.3? | 4.4366 | 200 | 30 | 15 | 0.676
Q3 | 6.6222 | 0.45 | 4.7717 | 257.1 | 30 | 7.5 | 0.805
Q4 | 6.6531 | 0.31 | 4.143 | 204.7 | 30 | 10 | 0.852
Q5 | 6.69067 | 0.45 | 4.845 | 250 | 30 | 7.5 | 0.695
Q6 | 6.71725 | 0.18 | 3.175 | 220 | ----- | ----- | 0.23?
Q7 | 6.73109 | 0.13 | 3.378 | 280 | 30 | 5 | 0.475
Q8 | 6.76815 | 0.35 | 4.25 | 202.4 | 30 | 10.85 | 0.828
Q9 | 6.80602 | 0.35 | 4.695 | 250 | 36.6 | 21.72 | 0.73
Q10 | 6.82478 | 0.36 | 4.355 | 200.9 | 46.2 | 12.75 | 0.752
Q11 | 6.85778 | 0.37 | 4.71879 | 249.0 | 31.88 | 12.77 | 0.465
Q12 | 6.89978 | 0.35 | 4.225 | 203.08 | 38 | 14.8 | 0.466

## Slide 6
Zdc bias | f01 | T1（us) | T2(us) | TΦ(us) | 
0 | 4.43734 | 34.73 | (12.61-13.56) |  | 
2000 | 4.43911 | 45 | (13.7-15.7) |  | 
4000 | 4.4379 | 47 | (18.56-19.2) |  | 
8000 | 4.42453 | 33.48 | (8.1-8.75） |  | 
1e4 | 4.4124 | 48.16 | (6.55-6.57） |  | 
1.2e4 | 4.39645 | 52.9 | (5.74-5.95) |  | 
1.4e4 | 4.37686 | 42.1 | (4.56-4.96) |  | 
1.6e4 | 4.35355 | 20.6 | (3.5-3.67) |  | 
1.6e4(q4zdc=-3e4) | 4.354 | 36.65 | (3.78-3.9) |  | 
1.8e4 | 4.32685 | 52.17 | (3.45-3.52) |  | 
2e4 | 4.29595 | 45.68 | (2.96-3) |  | 
2.2e4 | 4.261056 | 45.69 | (2.88-3) |  | 
2.4e4 | 4.2224 | 32.49 | (2.58-2.64) |  | 
2.6e4 | 4.17945 | 42.49 | (2.13-2.19) |  | 
2.8e4 | 4.13265 | 35.91 | (1.84-1.85) |  | 
3e4 | 4.0819 | 36.1 | 1.58-1.65 |  | 
Q2

## Slide 7
0

## Slide 8
2000

## Slide 9
4000

## Slide 10
8000

## Slide 11
1e4

## Slide 12
1.2e4

## Slide 13
1.4e4

## Slide 14
1.4e4
变fc到500M左右

## Slide 15
1.6e4

## Slide 16
1.6e4 q4Zdc=-3e4

## Slide 17
1.8e4

## Slide 18
2e4

## Slide 19
2.2e4

## Slide 20
2.4e4

## Slide 21
2.6e4

## Slide 22
2.8e4