## Slide 1: Qubit状态对相邻CZ门保真度影响
查辰

## Slide 2: 目标
观察在不同detuning下，qubit3的状态对qubit1,2的CZ门的保真度影响。

## Slide 3: Qubit能级排布
从左至右分别为qubit1，qubit2，qubit3；
Qubit1频率为4.73G，qubit2频率为5.22G，qubit3频率不断调节，非简谐性都为250M，耦合强度都为12.5M；
CZ门是将qubit2的能级调下来，使12能级差与qubit1的01能级差相近。

## Slide 4: 参数
当qubit3的01频率与qubit1的01频率相同，即qubit3频率为4.73G时，detuning = 0；
当qubit3的频率为4.38G，即detuning = 350M时，且状态为0态，得到CZ门参数时间tp = 63.20ns，qubit1频率下降幅度Am = 219.8M时，保真度最大为fid = 99.73%；
不断调节detuning，分别计算qubit3为0,1态时的保真度。

## Slide 5
之前那个PPT，保真度的差值较小，接近为0，应该是在fid较大时，fid对积累的相位不敏感。
当在fid=1一侧，积累16°相位，fid变为0.99；
在fid = 0一侧，积累2°相位，fid就大于0.01了；

## Slide 6: 改进
所以现在利用fid = 0那一侧的保真度和积累的相对相位表征qubit状态对其他qubitCZ门的影响
保真度：求末态对初态0+1， 1的保真度，若为0，则为完美CZ门，称其为反保真度
相对相位：分别模拟010，011，110，111的相位积累，求出110对010的相对相位积累，111对110的相对相位积累。

## Slide 7
蓝色是qubit3为0态时的反保真度；
橙色是qubit3为1态时的反保真度

## Slide 8
放大其中一部分

## Slide 9
二者的差值

## Slide 10: 相对相位积累
蓝色是qubit3为0态时的相对相位积累；
橙色是qubit3为1态时的反保真度

## Slide 11
直线部分放大

## Slide 12
两个相对相位的差值

## Slide 13
这个积累相对相位的差值与之前的idle frequency下积累相对相位的有一定的差距，我认为可能原因有两点：
  总时间短：相比idle frequency 下总时长为98ns，这个仿真中总时长只有63ns左右；
  Qubit2的能级调节：只有qubit2将能级调下来后，qubit2和qubit3的11，20排斥效应才会明显，所以有效时间还要去除下调和回调的时间，有效时间更短。
两个原因总体影响下，使积累的相对相位差值减小了一半左右。所以二者的结论应该是对的上的。